#### Три выбора

Есть по крайней мере три пути питания дизельного двигателя  биологическим топливом: используя растительные масла, жиры животных или оба. Все три используются и с новым, и с использованным маслом.

Использование масла в том состоянии, как оно есть - обычно это называется топливом SVO (прямое растительное масло);

Смешивание его с керосином (керосиновое) или нефтяным дизельным топливом, или с биодизелем, или смешайте это с растворителем, или с бензином;

Преобразование его в биодизель

Первые два метода кажутся самыми легкими, но, как это часто бывает в жизни, это не совсем  просто.

- 1.    Перемешивание

Растительное масло намного более вязкое (более густое) чем петро-дизель или чем биодизель. Цель перемешивания  или смешивания с другими топливами состоит в том, чтобы понизить вязкость, чтобы сделать его более жидким, чтобы оно текло более свободно через топливную систему в камеру сгорания.

Если Вы смешиваете растительное масло с нефтяным дизелем или керосином (то же самое как #1 дизель), Вы все еще используете ископаемое топливо – это более чисто для окружающей среды, но еще не достаточно, как сказали бы многие. Однако, для каждого галлона растительного масла, Вы используете один галлон ископаемого топлива, сохраняя его, и уменьшая содержание углерода <biodiesel.html> в атмосфере.

Люди используют различные смеси, в пределах от 10%-ого растительного масла и 90%-ого петро-дизеля   до 90%-ому растительному маслу и 10%-ому петро-дизелю. Некоторые люди используют только этот путь, запускают и едут, не подвергая смесь предварительному нагреву (который делает растительное масло намного более жидким), или даже используют чистое растительное масло, не подвергая его предварительному нагреву, что сделало бы его намного более жидким.

Вы могли бы избежать этих неприятностей со старым Мерседесовским 5 цилиндровым IDI дизелем, который является очень жестким и терпимым двигателем – и Вы вероятно не убьёте его, но все же это нехорошо.

Чтобы использовать смесь должным образом, Вам нужна система SVO с топливом, так или иначе подвергнутому предварительному нагреву, предпочтительно использовать чистый петро-дизель или биодизель для запусков и остановок. (См. далее.). В этом случае нет никакой потребности в смесях.

Смеси с различными растворителями и/или с неэтилированным бензином " в лучшем случае экспериментальны, т.к. немного известно об  особенностях сгорания этого топлива или  длительного влияния на двигатель.

Более высокая вязкость не единственная проблема  использования растительного масла как топлива. Растительное масло имеет различные химические свойства и особенности сгорания в отличие от нефтяного дизельного топлива, для которого разработаны дизельные двигатели и их топливные системы. Дизельные двигатели - машины на основе высоких технологий с очень точными топливными требованиями, особенно более современные, более-чисто-горящие дизели (см.противоречие TDI-SVO <biodiesel_TDI.html>). Современные дизельные двигатели имеют жесткие требования к топливу и не терпят злоупотреблений.

Нет никакой гарантии того, что использование смеси 20%-ой растительного масла хорошего качества, как говорят, является достаточно безопасным для старых дизелей, особенно летом. Наоборот, использование растительного масла в качестве топлива нуждается  в профессиональном решении для SVO <biodiesel_svo.html> или в использовании биодизеля.

Перемешивание  и смешивание - вообще это компромисс. Но перемешивание действительно имеет преимущество при холодной погоде. Биодизель с  керосином, так и подготовленное к зиме петро-дизельное топливо, смешанное с прямым растительным маслом при понижении температуры становиться гелем. (См. Использование биодизеля зимой <biodiesel_winter.html>), 

Смотри больше о топливном смешивании и смесях <biodiesel_svo.html>.

2. Прямое растительное масло

Топливная система прямого  растительного масла (SVO) может быть чистой, эффективной и экономичной опцией.

В отличие от биодизеля, с системой SVO вы должны изменить двигатель. Лучший путь состоит в том, чтобы выбрать SVO систему с единственным резервуаром <biodiesel_svo.html>,  с замененными инжекторами и glowplugs, оптимизированными для растительного масла, а так же  топливным нагревателем. С SVO системой Джермана Элсбетта <biodiesel_svo.html> использующей единственный резервуар Вы можете использовать петро-дизель, биодизель или SVO, в любой комбинации. Простой запуск и езда, остановка и выключение, как на любом другом автомобиле. Поездка в Тойоте TownAce использует систему единственным резервуаром Elsbett. Больше <biodiesel_SVO-jtf.html>

Есть также системы SVO с двумя резервуарами, которые подвергают масло предварительному нагреву, чтобы сделать его более жидким. При этом Вы должны запустить мотор на обычном нефтяном дизеле или биодизеле на одном резервуаре и затем переключить к SVO  другой резервуар, когда растительное масло достаточно горячо; переключиться назад к петро-или биодизелю прежде, чем Вы останавите двигатель, иначе Вы закоксуете инжекторы.

Смотри больше информации относительно прямых систем растительного масла здесь <biodiesel_svo.html>.

3. Биодизель или SVO?

Биодизель имеет некоторые явные преимущества перед SVO: он работает в любом дизеле, без любого преобразования или модификаций  двигателя, или топливной системы – просто залил биодизель и поехал. Биодизель также имеет лучшие свойства в холодную погоду, чем SVO (но он не столь хорош, как петро-дизель – См. использование biodiesel зимой <biodiesel_vehicle.html>). В отличие от SVO, использование биодизеля доказано многими длительными тестами во многих странах, включая миллионы миль на дороге.

Биодизель - чистое, безопасное, готовое к использованию, альтернативное топливо, тогда как справедливо сказать, что много систем SVO все еще экспериментальны и нуждаются в дальнейшем развитии.

С другой стороны, биодизель может быть более дорогим, в зависимости от того, сколько Вы его делаете, из чего Вы его делаете, т.е. из нового масла или использованного масла (и в зависимости от того, где Вы живете). В отличие от SVO, биодизель должен быть сначала приготовлен.

Но большое и быстро растущее международное сообщество домашних изготовителей биодизеля не возражает - они делают его каждую неделю или один раз в месяц и скоро привыкают к этому. Многие люди делали это в течение многих лет.

Так или иначе, Вы должны обработать SVO, особенно WVO (использованное растительное масло), которое используют много людей с системами SVO, потому что это дешево или простоего проще достать. Из WVO частицы пищи, примеси и вода должны быть удалены, а  кислотность WVO вероятно должна быть  также скорректирована.

Покупатели биодизеля говорят, ", Если я оказываюсь перед необходимостью делать все сам, то сделаю biodiesel." Но любители SVO насмехаются над этим -  при SVO намного меньше затрат, чем при создании биодизеля, говорят они.

 
Затраты и цены: Покупатели биодизеля, применяющее в качестве сырья использованное масло делают биодизель за 50 центов к US$1 за американский галлон. Большинство людей в США использует приблизительно 600 галлонов топлива в год (приблизительно 10 галлонов в неделю) – одним словом US$ 1,700 в год (05 сентября). Биодизелист будет платить $300-360 за свое  топливо, в то время как хороший процессор (прибор для изготовления) может быть установлен (изготовлен) приблизительно за 100 $. В SVO системе цена составит приблизительно от 500 $ до 1 200 $ или больше. Так с системой SVO Вы будете наравне с ценами ископаемого топлива в течение года, плюс не долгое времея  жизни вашего дизельного двигателя, но Вы - все еще позади биодизелистов.

Как долго Двигатель будет жить с SVO? Долго, если Вы используете хорошую систему. Рекомендации, и намного больше информации здесь <biodiesel_svo.html>.

(Примечание: Небольшие количества метанола могут стоить около US$8 - 10 $ за американский галлон, но биодизелисты, обычно покупают его оптом за приблизительно $2-3 в галлон.)

##### Биодизель

Преобразование масла в биодизель – это вероятно лучшее и всестороннее решение этих трех вариантов.

Вы могли бы просто купить <biofuel_supply.html> ваш биодизель. Большинство главных европейских изготовителей транспортных средств теперь обеспечивают гарантии на транспортные средства, покрывающие использование чистого биодизеля - хотя это не может бы быть любой биодизель. Некоторые из них настаивают на "RME", рапсовом метиловом эфире, и не будут покрывать использование соевого биодизеля (который не соответствует Евро биодизельному стандарту). Германия имеет тысячи бензозаправочных станций, поставляющих биодизель,  он более дешев, чем обычное дизельное топливо. Все дизельное топливо, проданное во Франции содержит от 2 % до 5 % биодизеля. Новые законы ЕС будут скоро требовать этого от всей Европы. Некоторые штаты в США издают законы с подобными требованими. Есть растущее число американских поставщиков, и продажи быстро повышаются, хотя биодизель более дорог, чем обычный дизель в США. В Великобритании биодизель обложен налогом меньше, чем петродизель, и он доступен.

Но Вы получите БОЛЬШОЕ чувство независимости от создания вашего собственного топлива! 

Если Вы хотите сделать биодизель самостоятельно, есть несколько хороших рецептов <biodiesel_link.html> для того, чтобы делать высококачественный biodiesel, и они говорят, и мы также говорим при этом, что некоторые из указанных ниже химикалий опасны, соблюдайте полные меры предосторожности, и если Вы обожжетесь/покалечитесь/ослепите/убьете себя или кого-либо еще, то это опечалит нас, но не более. Мы вам не рекомендуем ничего, и никто не возьмет на себя ответственность за вас, кроме Вас самих.

С другой стороны, никто до сих пор не обжегся/не искалечился/не ослепил себя/не убил себя или кого-либо еще изготовляя свой домашний биодизель. Большое количество обычных людей во всем мире делает их собственный биодизель, и это продолжается в течение многих лет, и пока не было НИКАКИХ серьезных несчастных случаев. Это безопасно, если Вы осторожны и внимательны.

"Отмеченные" средства, не так уж и опасны, но некоторые люди говорят: "я хотел бы сделать биодизель, но я испуган всеми этими ужасными ядами." Фактически указанные средства – это достаточно общие домашние химикалии. Щелок продается в универсамах и лавках для прочистки дренажа, в большинстве домашних хозяйств есть, вероятно, банка этого вешества. Метанол - основа или компонент в топливе для барбекю или топливе для фондю, часто продающемся в универсамах и их филиалах как "топливо для печи" и используемое за обеденным столом; это - также главный компонент  топлива при использовании детьми в их аэро модельных двигателях. Как увидите в перспективе, нет ничего, чем можно напугаться. См. Безопасность и Больше о метаноле для дальнейшей информации.

Учитесь столько, сколько Вы можете - доступно много информации <biodiesel_link.html>. Сделайте маленькие испытательные партии прежде, чем Вы пробуете большие партии (см. также мини процессор (прибор для изготовления) Испытательной партии <biodiesel_processor7.html>). Сделайте это с новым маслом прежде, чем Вы пробуете использованное масло - см. далее.

#### С чего  начать?

Начните с процесса, а НЕ с процессора. Процессор будет позже.

Начните с новым свежим маслом, а НЕ с использованным растительным маслом (WVO), это также будет позже.

Вначале, сделайте испытательную партию биодизеля в блендере, используя 1 литр нового свежего масла. Если Вы не имеете запасного блендера, возьмите дешевый подержанный, или, лучше, возьмите простой минипроцессор для испытательной партии <biodiesel_processor7.html>.

Продолжайте идти, шаг за шагом. Изучите все на этой странице и следующей, и ссылки в тексте. В пути есть проверки и тесты, таким образом, Вы  будете двигаться  так, как надо.

Продолжайте, сделайте это! Тысячи и тысячи других сделали это, Вы - следующий. Возьмите немного метанола, немного щелока и немного нового масла в универсаме и вперед - это - реальные острые ощущения!

Вот - рецепт. Если только продолжаете читать, то Вы доберетесь до рецепта через минуту так или иначе.

#### Что является следующим?

Учитесь, одновременно это ваш первый шаг. Это все весьма просто, очень немного биодизеля домашнего приготовления – в химии или технике, нет ничего, что непрофессионал не мог бы понять, и сделать, и сделать это хорошо. Но есть много, чему надо научиться. Вы найдете все, что Вы должны знать прямо здесь. Мы попробуем помочь Вам. Вы начнете с самым простым процессом, который имеет лучший шанс на успех, и будете двигаться, шаг за шагом в логической прогрессии, добавляя все больше передовых особенностей, по мере того как Вы идете вперед.

"Я - сварщик труб, который не знал ничего о химии, но я узнал много из этого вебсайта. Меня классифицируют как человека, который никогда не знал химии. Если я могу понять это, то и любой может." - Марти, список адресатов Биологического топлива, 23 октября 2005

"Для любого начинающего: игнорируйте все, кроме опробованных и протестированных указаний на этом сайте. Распечатайте их. Прочитайте их и затем перечитайте их. Следуйте за инструкциями, не добавляйте, и не вычитайте ничего, и Вы сделаете качественный биодизель." - Том, список адресатов Биологического топлива, 5 ноября 2005

"Мой лучший совет - следуйте за инструкциями на этом вебсайте, и Вы прекрасно справитесь. Я узнал это на моем собственном опыте. Вы не можете себе позволить «сокращать перекрестки». Не испытывайте желание использовать меньше, чем указанные точные меры и думать при этом, что все будет в порядке. Никакого самообмана." - Джо, список адресатов Биологического топлива, 4 января 2006

#### Процесс

Растительные масла и жиры животных - триглицериды, содержат глицерин. В процессе изготовления биодизеля масла и жиры превращаются в эфиры, выделяя глицерин. Глицерин при этом опускается вниз сосуда, а  биодизель поднимается вверх и может быть слит.

Процесс называют трансэтерификацией, при которой алкоголь заменяется на глицерин в химической реакции, используя щелок как катализатор. См., Как процесс работает <biodiesel_make2.html>

Необходимые химикалии

Используемый алкоголь может быть или метанолом, из которого получают метиловые эфиры, или этанолом (этиловые эфиры). Большинство метанола получают из ископаемого топлива (хотя он может также быть сделан из биомассы, вроде леса). В тоже  время  большое количество этанола получают на заводе из нефти, но Вы можете дистиллировать его самостоятельно <ethanol.html>. Но пока еще нет никакого метода для создания метанола на "заднем дворе". Но изготовление биодизеля, с использованием Этанола более затруднительно, чем с использованием метанола, это не для новичков. (См. Этиловый эфир <ethanol_link.html>.)

Этанол (или этиловый спирт, зерновой алкоголь - EtOH, C2H5OH) также входит в состав других известных продуктов типа виски, водки, джина, и так далее, в то время как метанол - яд. Фактически они оба  - яды, это только вопрос степени, метанол является более ядовитым. Но будьте внимательны - метанол не опасен, если Вы осторожны. Безопасность относится ко всему, что Вы будете здесь читать. См. Безопасность. См. Больше о метаноле.

Метанол также называют метиловым спиртом, древесным алкоголем, деревянным керосином, древесным спиртом, гидратом метила (или "топливом для печи"), carbinol, колониальный алкоголь, алкоголь Колумба, Манхэттанский алкоголь, methylol, гидроокись метила, hydroxymethane, monohydroxymethane, pyroxylic дух, или MeOH (CH3OH или CH4O) – это все одинаковые вещи. (Но, иногда, "methylcarbinol" или "метил carbinol" используется и для метанола и для этанола.)

Вы можете обычно получить метанол от дистрибьютеров; в американском опыте, это race tracks. С небольшим количеством терпения, большинство людей в большинстве стран сумеет разыскать источник метанола за приблизительно US $2-3 за американский галлон.

В маленьких количествах, Вы можете использовать топливный антифриз "DriGas". Первый тип – это метанол (т.е. "HEET" в желтом контейнере),  другой - изопропиловый спирт (изопропиловый спирт, спирт для растирания мышц), удостоверьтесь, чтобы получить метанол, т.е. первый тип.

Метанол также продается в универсамах и филиалах как "топливо для печи" для барбекю и фондю, но проверьте содержание - не, все "топливо для печи" является метанолом, это может быть также "белый газ", в основном бензин. Для того, чтобы сделать биодизель должен быть использован чистый метанол, или это не будет работать. См.поставщиков Метанола <biofuel_supply.html>

Денатураты (денатурированный этанол) не работает; изопропиловый спирт также не работает.

Катализатор может быть или гидроокисью калия (KOH) или гидроокисью натрия (едкий натр, NaOH).

NaOH часто легче достать и более дешево использовать.

KOH легче использовать и он лучше работает. Опытный биодизелист создает топливо высшего качества обычно, используя KOH, как это делают коммерческие производители. (KOH может также обеспечить выход поташа, как побочного продукта при изготовлении биодизеля)

С KOH, процесс - то же самый, но Вы должны использовать в 1.4 раза больше (1.4025). (См.Больше о щелке <biodiesel_make2.html>.)

Вы можете получить и KOH и NaOH от поставщиков мыла и от поставщиков химикалий.

NaOH используется как очиститель дренажа, и Вы можете получить его в скобяных лавках. Это должен быть чистый NaOH. Встряхните контейнер, чтобы проверить его, он должен быть не влажный и не должен сгуститься в бесполезную массу,  удостовертесь, что сосуд в котором он храниться воздухонепроницаем.

”Красный дьявол” – это марка очистителя дренажа, содержащего NaOH. Не используйте Drano или очиститель дренажа ZEP, или эквивалентные им очистители, или с фиолетовыми гранулами или любыми цветными гранулами, т.к. это - приблизительно только половина NaOH, и он содержит алюминий - это не будет работать для биодизеля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Щелок (и NaOH и KOH) опасен - не допускайте попадания его на кожу или в ваши глаза, не вдыхайте никаких паров, держите отдельно от пищи, и от детей. Щелок реагирует с алюминием, оловом и цинком. Используйте HDPE (Высокоплотный Полиэтилен), стеклянную тару, эмалированную тару или контейнеры нержавеющей стали для метоксидов. (См.Совпадающие пластмассы <biodiesel_make2.html>.), См. Безопасность

См. также Создания щелока из древесного пепла <biodiesel_ashlye.html>.

Химикалии для WVO (использованного растительноо масла)

Изопропиловый спирт для титрования доступен от поставщиков химикалий. Некоторые люди использовали другой вид - Dri-газ, который является изопропиловым спиртом, но они нашли, что это ненадежно. Лучше всего получите 99%-ый чистый изопропиловый спирт от поставщика химикалий. 70%-ый чистый изопропиловый спирт, говорят, также  работает, но мы нашли, что это не давало удовлетворительные результаты.

Вопреки слухам, "красный фенол", проданный со склада и используемый для того, чтобы проверять воду, не будет работать для того, чтобы титровать WVO, его диапазон pH фактора не достаточно широк. Используйте фенолфталеиновый индикатор, определенно 1 % phenolphthalein решение (1.0w/v %) с 95%-ым этанолом. Фенолфталеин храниться приблизительно год. Он чувствителен к свету, его хранят  в прохладном и темном месте. Вы можете получить его от поставщиков химикалий. См.:Phenolphthalein <biodiesel_make2.html>

#### Сделайте вашу первую испытательную партию

Вот - то, в чем Вы нуждаетесь:

- 1 литр нового растительного масла - все, что универсам продает как кулинарный жир

- 200 мл метанола, 99 + чистый %

- щелоковый катализатор - или гидроокись калия (KOH), или гидроокись натрия (NaOH)

- блендер или минипроцессор

- весы с точностью измерения 0.1 грамма, предпочтительно менее - 0.01 грамма

- измерительные мензурки для метанола и масла

- поллитровую прозрачную белую бутылку из HDPE (#2 пластмасса <biodiesel_make2.html>) с пробкой и навинчивающейся крышкой

- 2 трубки, чтобы соответствовать контейнеру HDPE

- 2-литровую PET <biodiesel_make2.html> бутылку (из под воды или безалкогольных напитков) для отстаивания смеси

- две 2-литровых PET бутылки для мойки

- клейкая лента

- термометр

См. Точность измерения<biodiesel_make2.html>

Все оборудование должно быть чистым и сухим.

Для метанола, Вы можете использовать топливный антифриз "DriGas" от автомобильного склада. Первый тип DriGas - метанол, другой - изопропиловый спирт, удостоверьтесь, чтобы получить первый – метанол. Также пробуйте "топливо для печи" из скобяных лавок (но проверьте содержание, чтобы удостовериться, что это - чистый метанол, это мог также быть "белый газ", который является бензином и не работает), или обратитесь в компанию поставки химикалий. См. Поставщики метанола <biofuel_supply.html> Вы можете получить щелок в скобяных лавках, или от поставщиков мыла (пробуйте онлайн). Щелок KOH работает лучше, чем NaOH. "Красный Дьявол" для чистки дренажа щелка больше не сделан. Не используйте Drano или дренажный очиститель ZEP или эквиваленты с синими или фиолетовыми гранулами или любыми гранулами цвета, т.к. это  только приблизительно половина NaOH, и это содержит алюминий, это не будет работать для biodiesel. Встряхните контейнер, чтобы проверить это, не поглотил влажность и сгустил в бесполезную массу, и удостоверьтесь, что контейнер воздухонепроницаем.

1. Безопасность.

Прочтите и соблюдайте инструкции по Безопасности приведенные ниже.

2. Щелок

Вы должны быть быстрыми, отмеряя щелок, потому что он очень быстро поглощает воду из атмосферы, и вода мешает реакции.

Отмерьте щелок в легкий полиэтиленовый пакет удобно-размера на весах (или даже сделайте все это в полностью прозрачном большом полиэтиленовом пакете), затем твердо закройте крышку контейнера и закройте полиэтиленовый пакет, проводя это таким образом, чтобы небыло большого количества воздуха в контакте с щелком, и никакой воздух больше  не мог войти внутрь пакета. Возьмите точно такой же самый вид сумки с другой стороны весов, чтобы уравновесить вес, или приспособить весы для веса сумки.

Сколько использовать. NaOH должен быть по крайней мере на 96 % чистым, используйте точно 3.5 грамма. Если Вы используете KOH, то все зависит от чистоты. Если это - 99%-ое чистый (что редко встречается) используй точно 4.9 грамма (4.90875). Если это на 92 % чистый (более обычный), используют 5.3 граммов (5.33). Если это на 85 % чистый (также обычный), используют 5.8 граммов (5.775). Любая концентрация KOH от 85 % или больше - будет работать.

3. Смешивание метоксида

Используйте "Methoxide легкий путь <biodiesel_aleksnew.html>" метод - это - также безопасный путь. Вот - как сделать это.

Отмерьте 200 мл метанола и влейте его в полулитровый контейнер HDPE через воронку. Метанол поглощает воду от атмосферы, поэтому сделайте это быстро, и сильно закрутите крышку контейнера метанола. Не будьте слишком испуганы метанолом, если Вы будете работать при обычной температуре, и Вы держите его под рукой, то Вы не будете отравлены опасным паром. См. Больше о метаноле.

Тщательно добавьте щелок в контейнер HDPE через вторую воронку. Сильно закрутите пробку и винт на крышке.

Встряхните контейнер несколько раз, чтобы встряхнуть его вверх и вниз. Смесь становится горячей от реакции. Если Вы будете циркулировать это полностью в течение приблизительно одной минуты пять или шесть раз в течение времени, то щелок полностью распадется в метаноле, формируя метоксид натрия  или метоксид калия. Как только жидкость проясниться от нерастворенных частиц, Вы можете начать процесс.

Чем больше Вы крутите контейнер, тем быстрее щелок распадется. С NaOH это может занять от мгновения до нескольких часов или  немного больше получаса с большим циркулированием (но не будьте нетерпеливы, ждите распада ВСЕГО щелока). Смешивание с KOH происходит намного быстрее, он распадается в метаноле более легко, чем NaOH и может быть готов к употреблению через 10 минут.

4. Процесс

Используя блендер. Используйте запасной блендер, или возьмите дешевый подержанный - дешевый, потому для долгого использования в нем не будет необходимости. Вы скоро построите кое-что лучше.

Проверьте, что изоляция блендера находится в хорошем состоянии. Удостоверьтесь, что все части блендера чисты и сухи и что компоненты блендера подходят.

Подвергните масло предварительному нагреву до 55 градусов C (130 градусов F) и влейте его в блендер.

Блендер выключен, осторожно влейте готовый метоксид из контейнера HDPE в масло.

Сильно закройте крышку блендера и включите его. Низкой скорости должно быть достаточно. Смешивайте в течение, по крайней мере, 20 минут.

Используя минипроцессор. Следуйте  инструкциям указанным здесь <biodiesel_processor7.html> и импровизируйте где необходимо - есть много способов строить процессор как этот.

Продолжите обработку как указано выше, поддерживая температуру около 55 градусов C (130 градусов F), в течение одного часа.

4. Передача

Как только процесс закончен, слить смесь из блендера или минипроцессора в 2-х литровую PET бутылку для отстаивания и сильно завинтить крышку. (Поскольку смесь охлаждается, бутылка будет сжиматься и, возможно позже, Вам придется позволить попасть еще небольшому количеству воздуха в бутылку.)

5. Отстаивание

Недавно сделанный биодизель, спустя 20 минут после обработки

Позвольте отстояться  от 12 до 24 часов.

Побочный продукт глицерин более темного цвета соберется в слое, у основания бутылки, а жидкость, которая выше является биодизелем. Биодизель несколько изменится в цвете относительно используемого масла (и так делает слой побочного продукта в основании),  обычно он становится бледным и желтоватым (используемый - нефть biodiesel может быть более темной и больше янтаря). Биодизель может  быть прозрачным или мутнным, это не проблема. Он, в конечном счете, очистится, но нет никакой необходимости ждать.

Тщательно профильтруйте верхний слой биодизеля в чистую флягу или PET бутылку, заботясь, чтобы не смешать слой глицерина с биодизелем. Если Вы всетаки смешали, перелейте и попробуйте еще раз.

6. Качество

Проведите проверку качества  <biodiesel_vehicle.html>. Если ваш биодизель не прошел тест, то здесь написано, что делать дальше<biodiesel_vehicle.html>.

7. Промывка.

Если это передает стирку-тест, тогда вымойте остальную часть biodiesel. Смотри Промывку <biodiesel_bubblewash.html>. Для промывки используйте две 2х- литровые PET бутылки последовательно, с поллитра водопроводной воды добавьте в каждую сделав это три –  четыре раза. Сделайте прокол, т.е. небольшое 2mm отверстие в нижнем углу каждой из двух бутылок и надежно заклейте отверстие клейкой лентой.

Налейте биодизель в одну из бутылок. Добавьте пол-литра свежей воды.

a. Пузырьковая-промывка. Смотри инструкции здесь <biodiesel_bubblewash.html>. Используйте небольшой аквариумный воздушный-насос и воздух-камень bubbler -- вырезавшее прошитую крышку стирка разливается по бутылкам если необходимый получать камень в. После промывки и установки, слейте воду из низа бутылки удаляя клейкую ленту из отверстия. Заблокируйте его снова с вашим пальцем, когда биодизель достигнет его. Перелейте биодизель во вторую моечную бутылку, добавьте свежую воду, и мойте снова. Почистите первую бутылку и замените клейкую ленту. Повторяйте пока не закончите.

b. Помешивание. Смотри инструкции здесь <biodiesel_bubblewash.html>. Если Вы имеете небольшого достаточно помешивателя краски и переменная-скоростная тренировка, вырезайте крышкам бутылки как выше, чтобы размещать помешиватель. Трясите, пока масло и вода хорошо не смешаются и не станут гомогенным. Подождите два часа или более, слейте воду, как указано выше для пузырьковой-промывки, повторяйте пока не завершите.

Если у вас нет помешивателя, не сделайте резать крышки, которые стирка разливает по бутылкам. Добавьте биодизель и воду как указано выше. Завинтите колпачок плотно. Вращайте и покручивайте бутылку до тех пор, пока масло и вода хорошо смешаются и станут гомогенными (однородной массой). Дайте осесть, сдренируйте воду, как указано выше для пузырьковой-промывки, повторяйте пока не завершите.

8. Сушка

Когда он очистится (не бесцветный, но прозрачный), его надо высушить и он готов к использованию. Он мог бы очиститься быстро, или могло бы занять несколько дней или неделю. Если Вы спешите, нагрейте его плавно до 48 градусов C (120 градусов F) и позвольте остыть.

9. Поздравления! Вы только что сделали высококачественное дизельное топливо. Скажите до свидания ExxonMobil and Co., Вы не нуждаетесь в них больше.

10. Продолжаемый читать!

Следующий шаг

Наш первый биодизель

Это было только любознательным проектом для нас, когда мы сделали наш первый biodiesel больше чем семь лет назад в Гонконге. Большинство оборудования было грубым и импровизированным. Кроме химикалий и некоторых мензурок, сиринксы и так далее, единственной вещью, которую мы купили, был ряд весов.

Мы приобрели приблизительно 60 литров использованного кулинарного жира от местного Макдоналса. Было четыре 16-литровых канистры этого, соединение используемого кулинарного жира и остатков говядины и куриного сала. Две из банок были укреплены, другие два держали gloppy полужидкость. Мы немного нагрели это на печи (приблизительно к 50 градусам C, 122 градуса F) и пропустили это через фильтр из фильтровальные бумаги, но это было весьма чисто - очень небольшой остаток пищи остался в фильтрах.

Используемый кулинарный жир от Макдоналда.

Мы также купили 10 литров самого дешевого нового кулинарного жира, который мы могли найти - мы не знаем, каким маслом это было, на банке говорилось только "Кулинарный жир" - и мы использовали это для нашего первого эксперимента.

Это работало, хотя два из наших первых шести опытов потерпели неудачу. Мы многому научились с тех пор. И теперь легко делаем высококачественный биодизель каждый раз и бесперебойно. И теперь мы не используем открытые контейнеры для работы и Вы также (см. Безопасность, см.Процессоры <biodiesel_processor.html>) -  смешивайте метанол в закрытых контейнерах.

Простые, безопасные, эффективные <biodiesel_processor.html> процессоры <biodiesel_processor.html> Вы могут строить дешево и легко

Методы, знание, технология, оборудование и меры по обеспечению безопасности все чрезвычайно улучшились с тех пор, как мы изготовили нашу первую партию. Спасибо, главным образом, совместной работе тысячам Биодизелистов  во всем мире,  почтовым адресам  <biodiesel_link.html> и другим интернет-форумам, использованию растущего объема информации на нашем вебсайте и других.

Так член списка Биологического топлива сказал в 2002: "я только хочу сказать, насколько важно, что Вы все делаете здесь. Производство топлива в замкнутом цикле, в местном или маленьком региональном масштабе, привязанном к местным ресурсам, используя доступные технологии, и зависящий от предпринимательского новшества объединилось с открыто-исходным информационным обменом - это является УДИВИТЕЛЬНЫМ."

Biodiesel из нового масла

Сделайте вашу первую испытательную партию, используя один литр нового масла (новой, сырой). Следуйте за инструкциями выше. Проверьте качество вашего биодизеля с этим основным  качественным тестом <biodiesel_vehicle.html>.

Мы имели трудности с поиском  чистого метанола в Гонконге, и, в конечном счете заплатили очень высокую цену US$10 в литр для поставки 5 литров от оптовой химической компании. Этот метанол  был на 99 % чистым или еще лучше. (См.поставщиков Метанола <biofuel_supply.html>), 

Мы использовали очиститель для дренажа  вместо щелока натрия (NaOH, гидроокись натрия) купленный в маленьких пластмассовых контейнерах в местной скобяной лавке, не всегда очень новый. (Мы рекомендуем использовать гидроокись калия, KOH, вместо NaOH. См. Больше о щелоке <biodiesel_make2.html>.)

Мы использовали 2 литра метанола к 10 литрам растительного масла, и 3.5 грамма NaOH на литр масла - 35 граммов для 10 литров. (Лучше начать с меньших однолитровых испытательных партий.)

Мы должны были быть быстрыми измеряя 35 граммов требуемого щелока. Щелок является очень гигроскопическим, т.е. поглощает влагу из воздуха; летняя влажность в Гонконге - обычно приблизительно 80 % при 30 градусах C или больше, и щелок быстро промок, что делает его менее эффективным. (См.Больше о щелке <biodiesel_make2.html>.)

Мы смешали щелок с 2 литрами метанола в прочной, теплостойкой стеклянной бутылке с узкой шеей, чтобы предотвратить расплескивание. Эта смесь вскипела и стала горячей, что заняло приблизительно 15 минут, чтобы смешаться. (Используйте закрытый контейнер для того, чтобы смешивать метоксид! См. выше, Смешивание methoxide.

Эта смесь – метоксид натрия, мощная коррозийная среда – требует полных мер предосторожности, работая с метоксидом натрия, необходимо иметь удобный источник проточной воды.

Midori проверяет температуру нефти.

Тем временем мы нагрели 10 литров нового масла в 20-литровом стальном масляном барабане приблизительно до 40 градусов C (104 градуса F) к тонкому это так, это смешалось лучше (55 градусов C, 131 градус F, является лучшей температурой обработки). Не позволяйте этому становиться слишком горячим, или метанол испарится. (Метанол кипит в 64.7 градусах C, F. на 148.5 градусов), 

Мы сделали деревянное зажимное приспособление держащее автоматическую дрель с приспособленным миксером для краски, чтобы размешать содержание масляного барабана. Это позволило работать без расплескивания. (опасно использовать открытые электродвигатели для того, чтобы работать с открытыми контейнерами. См. "Простой 5-галлонный процессор <biodiesel_processor5.html>" для намного лучшего пути.)

Хорошо размешивая, мы тщательно добавили метоксид натрия к маслу. Реакция началась немедленно, смесь, быстро преобразовывалась в ясную, золотистую жидкость. Мы продолжали размешивать в течение часа, держа постоянную температуру. Тогда мы позволяем этому обосновываться внезапно.

На следующий день мы слили сифоном от 10 литровбиодизеля, оставив два литра побочного продукта глицерина в основании барабана.

Биодизель из использованного масла

Это является более привлекательным, чем использование нового масла, но это также более сложно.

Сначала, проверьте содержание воды в масле. Использованнон масло часто имеет немного воды и она должна быть удалена перед обработкой. См. Удаление воды, ниже.

Очищенные жиры и масло имеют Свободные Жирные Кислоты (FFA) с содержанием меньше чем 0.1 %. FFAs содержатся в кулинарном масле, и они противостоят процессу трансэстерифификации при изготовлении биодизеля. С использованным маслом Вы должны использовать больше щелока в качестве катализатора, чтобы нейтрализовать FFAs. Дополнительный щелок превращает FFAs в мыло, которое выпадает из реакции наряду с побочным продуктом глицерином.

Необходимо титровать масло, чтобы определить содержание FFA и вычислить, сколько дополнительного щелка необходимо для  нейтрализации FFA. Это означает определение pH фактора - кислотно-щелочного уровеня (pH=7, является нейтральным, более низкая величина является все более и более кислыми, выше чем 7 является щелочным). Электронный измеритель pH фактора <biodiesel_make2.html> является лучшим, но Вы можете также использовать тестовые полоски pH фактора (или лакмусовая бумага), или, лучше чем испытательные полосы – это использование фенолфталеина <biodiesel_make2.html> (от поставщика химикалий).

Вы можете также использовать сок краснокочанной капусты, который изменяется от красного в сильной кислоте, к розовому, фиолетовому, синему, и наконец зеленому в сильной щелочи, или одном из других индикаторов pH фактора. См. Естественные испытательные бумаги <biodiesel_testpaper.html> - Капуста, Бразилия, Георгин, Ягода бузины, Индиго, Лакмус,  Ревень, Куркума.

Мы не имели электронного измерителя pH фактора, когда мы начали делать биодизель в 1999, таким образом мы использовали фенолфталеин. Фенолфталеин является бесцветным до pH = 8.3, затем он становиться розовым (или скорее фуксиновым), и красным при pH факторе 10.4. Когда фенолфталеин только начинает становиться розовым, это означает pH фактор = 8.5, который является мерой, которую Вы хотите.

Фенолфталеин хранится приблизительно год. Чувствителен к свету, хранить его нужно в прохладном, темном месте.

Не пугайтесь титрования. Это не трудно, тысячи и тысячи не имеющих химического образования  изготовителей биодизеля узнали, как сделать это без труда, и используют это каждый раз когда они делают биодизель. Только следуйте за нашими указаниями, шаг за шагом. См. также Больше о щелоке <biodiesel_make2.html>, Лучшее титрование <biodiesel_make2.html>, титратор Джо Стрита <biodiesel_make2.html>, Точные измерения <biodiesel_make2.html>.

Титрование

Кит проверяет pH фактор ненужной нефти.

Растворите 1 грамм щелока в 1 литре дистиллированной воды (0.1 % w/v решение для щелока, вес-к-объему).

В меньшей мензурке, растворите 1 мл масла в 10 мл чистого изопропилового спирта. Нагрейте мягко мензурку, установив ее в небольшом количестве горячей воды, шевелите пока вся нефть не распадается в алкоголе и станет ясной. (Палочки для еды будут лучшей мешалкой для титрования.)

Добавьте 2 капли фенолфталеина.

Используя калиброванный шприц или пипетку, добавьте каплю 0.1 % NaOH на каплю масляно-спиртовой-фенолфталеиновой смеси, размешивая все время. Это могло бы стать немного мутным, продолжать размешивать. Продолжайте тщательно добавлять NaOH, пока смесь не начинает становиться розовой (фуксин) и оставьте в таком состоянии в течение 15 секунд.

Возьмите число миллилитров 0.1 %, NaOH  которое Вы использовали и прибавьте 3.5 (исходное количество NaOH, необходимого для новой нефти). Это - число граммов NaOH, в котором Вы будете нуждаться в литр нефти, которую Вы титровали.

Наше первое титрование взяло 6 мл 0.1 % NaOH (не очень хорошего масла), таким образом мы использовали 6 + 3.5 = 9.5 граммов NaOH на литр масла: 95 граммов для 10 литров.

ОТМЕТЬТЕ: Новички должны избегать низкокачественного масла для их первых испытательных партий с использованным маслом нефтью. Найдите источник масла, которая титрует от 2 до 2.5 мл 0.1 %, NaOH не больше чем 3 мл. Оставьте переваренное масло с высокими уровнями титрования на потом, когда Вы получите больше опыта. Снова, сделайте маленькие одно-литровые испытательные партии перед обработкой больших партий WVO.

Перейдите как с новой нефтью, см. выше: отмерьте щелок и смешайте это с метанолом, чтобы сделать натрий methoxide или гидроокись калия - это станет немного более горячим и возьмет немного дольше, чтобы смешаться, поскольку есть больше NaOH на сей раз. Удостоверьтесь, что NaOH полностью расторгнут в метаноле.

Тщательно добавьте methoxide к нагретой нефти, размешивая, и соединению в течение часа. Обоснуйтесь внезапно, затем слейте сифоном или фильтруйте от biodiesel.

Проверьте качество вашего biodiesel с этим основнымкачественным тестом <biodiesel_vehicle.html>.

Первые пять раз мы сделали это, используя 10 литров ненужной нефти каждый раз, мы получили biodiesel (немного более темный чем новый нефтяной продукт) и глицерин три раза, и дважды мы получилижеле <biodiesel_glycerin.html>. Ответ должен быть более осторожным с титрованием: сделайте это два или три раза, только убедиться. С низкокачественной нефтью, которая имеет высокие уровни титрования, делаюттесты кронштейна <biodiesel_make2.html> также. Сделайте все, что Вы можете, чтобы улучшитьточность ваших размеров <biodiesel_make2.html>, таким образом Вы получаете последовательные результаты. Продолжаемый читать, и Вы узнаете, как сделать высококачественный biodiesel каждый раз, бесперебойно. (Это - ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, так как мы сделали желе!)

Норма производства была меньше чем с новой нефтью, заканчивающейся 8-9 литрами biodiesel вместо 10. С заботой и опытом улучшается норма производства.

##### Хождение дальше к большим вещам

Когда Вы уверены, что Вы можете получить хорошие результаты каждый раз, даже используя нефть из различных источников, тогда пришло время повышать процесс, чтобы обеспечить ваши топливные потребности. Теперь, когда Вы имеете чувство для процесса и знаете, что ожидать, Вы будете иметь намного лучшую идею относительно того, какой процессор Вы хотите, чем если бы Вы начались, строя процессор (так многие делают) вместо того, чтобы изучать процесс сначала. См. процессоры Biodiesel <biodiesel_processor.html>.

Однако, однолитровые испытательные партии не только для новичков. Это - основная техника, которую Вы будете всегда использовать. Многие изготовители биодизеля, действительно тестируют каждую партию масла. Многие не только титруют нефть каждый раз, чтобы вычислить правильное количество щелока, чтобы использовать, они также делают тесты "кронштейна" <biodiesel_make2.html> в последовательности, следующей за моютщими тестами. Вы изучаете этот большой путь, ваше топливоулучшается, жизнь становится легче.

Фактически жизнь уже легче - люди, которые начинают с 40-галлонных партий часто никогда не смогут изучить точность и дисциплину, которая прибывает от создания однолитровых испытательных партий. Их топливное качество страдает от этого, и когда они сталкиваются с той неизбежной "партией проблемы", они страдают от этого также.

Но если Вы следовали инструкциям тщательно, Вы будете знакомы со всеми переменными, Вы будете иметь хорошую методологию, и Вы будете в намного лучшем положении, чтобы расследовать проблемы успешно.

Ведите Журнал Биодизеля – делайте примечания, ведите учет. Имейте маленькие стеклянные емкости и храните образцы всех ваших партий, ясно помеченные и имеющие перекрестные ссылки на примечания в вашем журнале. Вы не будете сожалеть об этом.

Повышая размерность от маленьких испытательных партий до полноразмерного процессора, знайте, что процесс будет вероятно нуждаться в некоторой наладке. Все различные методы обработки используют средние числа и приближения, потому что процессоры изменяются так широко. Используйте качественные топливные тесты <biodiesel_vehicle.html>, чтобы точно настроить этот  ваш специфический процессор. См. Повышение <biodiesel_processor.html>.

#### Удаление воды

Вода в масле столкивается с щелоком, особенно если Вы будете использовать слишком много щелока, и Вы в конце-концов получите желе. Протестируйте сначала водное содержание - нагрейте поллитра масла в кастрюле на печи и контролируйте температуру  термометром. Если вода будет в масле, то оно начнет "защелкивать, потрескивать и трещать" при 50 градусов C (120 градусов F) или около этого. Если оно все еще не потрескивает при 60 градусах C (140 градусов F) нет никакой потребности сушить его.

См. рекомендации Майка Пеллай: Удаление воды <biodiesel_mike.html>.

Вот - иначе, от Aleks Kac <biodiesel_aleksnew.html> - это использует меньше энергии и не рискует формировать Более свободные Жирные Кислоты (см. ниже), перегревая. Нагрейте масло до 60 градусов C (140 градусов F), поддерживайте температуру в течение 15 минут и затем слейте нефть в осадочный резервуар. Позвольте ему отстояться по крайней мере  24 часа. Удостоверьтесь, что Вы никогда не освобождаете осадочный резервуар больше чем на 90 %.

Вот что член списока адресатов Биологического топлива <biodiesel_link.html> Дэйл Скроггинс говорит о удалении воды:

Вода в канистре для растительного масла существует как

- свободная вода, которая в конечном счете опустится к основанию судна;

- как суспендированные  капельки, которые могут оседать, если масло нагрето, или соединенные капельки;

- и такая вода, которая связана с другими примесями масла.

Свободная вода является самой легкой для удаления. Капельки удаляются наиболее эффективно, соединяясь и дренируя. Суспензионные капельки, которые не могут быть соединены, более проблематичны.

Выпаривание воды более трудно, чем это кажется. Свойства смеси (и некоторых смесей) могут сделать удаление последних следов воды почти невозможным. Вода, смешанная с маслом не будет кипеть при той же температуре и давлении как чистая вода. Поскольку вода удалена, больше высокой температуры или более низкого давления будут обязаны удалять больше воды. Если масло содержит соли или полуразрушенные жирные кислоты, то дистилляция еще более трудна.

Так процент от воды в уменьшениях решения (молярная фракция) его давление пара продолжит понижаться. Понижение давления в системе одной может быть недостаточным, чтобы выдержать испарение, когда решение становится сконцентрированным (трещина коренного зуба раствора очень превышает трещину растворителя). Результаты изменятся в зависимости от природы растворимых в воде примесей в нефти. Немного решений идеальны, в терминах закона Раоа, и в используемом растительном масле, нет никакого способа знать, какие растворы находятся в нефти.

Важная вещь - то, как хорошо-используемый, или злоупотреблял, нефть. Титрование скажет Вам это. Чем выше результат титрования, тем более водный это, вероятно, будет содержать, и более трудное, это должно вероятно будет удалить воду.

Начало с нагреванием к 60 градусам C и урегулированию, как Aleks Kac рекомендует, и если это не дает удовлетворительные результаты, пробуйте выпарить это, поскольку Майк Пеллай рекомендует. Тогда пробуйте обработать маленькие испытательные партии литра или менее первый. Если Вы все еще имеете трудности, пробуйте найти лучшую-качественную нефть.

#### Мойка

Биодизель должен быть вымыт перед использованием, чтобы удалить мыла, лишний метанол, остаточный щелок, свободный глицерин и другие загрязнители. Некоторые люди (все меньше и меньше из них) говорят, что в мойке нет необходимости, утверждая, что небольшие количества загрязнителей не вызывают никакого машинного повреждения.

Прочитайте то, что Изготовители Топливно-инжекционного оборудования (FIE) (Delphi, Stanadyne, Denso, Bosch) говорят об этих загрязнителях:
Резюме <biodiesel_FIEM.html> - html
Полный документ <biofuel_library/FIEM.pdf> -  Акробат файл, 104 КБ

См. также: Определение Влияния Загрязнителей на Свойства Биодизеля, Джоне Х. Ван Джерпен и др., государственный университет Айовы, 31 июля 1996 - сообщение с 12,000 словами относительно загрязнителей и их эффектов.Акробат файл, 2.1Mb:
<http://www.biodiesel.org/resources/reportsdatabase/reports/gen/gen014.pdf>

Миф:

> Я действительно замечал, что много химии в книге было неправильно.
> Его главный аргумент, казалось, был против потери энергии в
> метанол, который был вымыт.

"Энергия" даст Вам отрицательный результат, если ваш специфический термодинамический цикл не может использовать ее в своих интересах. Каков цетановый уровень метанола?
- Кен, член списока адресатов Биологического топлива, "Переспросил: отмывать?"

Весьма так. Цетановый уровень метанола - только 3, т.е. очень низкий. Топливо с низким цетановым-числом вызывает задержку зажигания в дизеле и дает машинную детонацию. Быстродействующие дизельные двигатели в автомобилях и грузовых автомобилях разработаны для того, чтобы использовать топлива с цетановыми числами приблизительно 50. Американский стандарт для биодизеля определяет цетановое число выше чем 47, стандарт ЕС определяет выше чем 51. Метанол в неотмытом биодизеле "не делает большое топливо так или иначе". Метанол также очень коррозионный. ЕС стандарт для биодизеля определяет содержание метанола меньше чем 0.2 %.

Качественный биодизель - это хорошо-вымытый биодизель. Фильтрация не используется, и проведение фильтрации через несколько недель также не поможет. Так или иначе, мойка топливо легка.

См. Мойку <biodiesel_bubblewash.html>

Использование биодизеля

Вы не должны преобразовать двигатель, чтобы питать его биодизелем, но Вы, возможно, должны сделать немного регулировок, и Вы должны проверить несколько вещей.

Нефтяной дизель оставляет много грязи в топливном баке и топливной системе. Биодизель - хороший растворитель - он имеет тенденцию освобождать грязь и вычищать ее. Убедитесь, что в первое время вы регулярно проверяете топливные фильтры. Начните применение биодизеля с новым топливным фильтром.

Если автомобиль оставили стоять в течение долгого времени с нефтяным дизельным топливом в топливном баке, то внутренняя часть резервуара, возможно заржавела (содержание воды – это общая проблема с петро-дизельным топливом). Биодизель освободит ржавчину, и она может забить топливный фильтр в топливном баке. В худшем случае автомобиль просто останавливается, из за отсутствия топлива. Это не общая проблема, но это случается. См.:Biodiesel и ваше транспортное средство - Compatability: Фильтры <biodiesel_vehicle.html>.

Общее предупреждение состоит в том, что биодизель, особенно 100 %, будет разрушать любой естественный каучук или части  топливной системы изготовленные из бутилкаучука, или топливопроводы или прокладки в инжекционном насосе, и что они должны сначала быть заменены стойкими частями, сделанными из Viton. Но резиновые части в топливных системах дизельного двигателя были редкими или несуществуют с начала 1980-ых - это редко случается, и когда это случается, что это не является катастрофическим. См.:Biodiesel и ваше транспортное средство - Compatability: Каучук <biodiesel_vehicle.html>.

См. Биодизель и ваше транспортное средство <biodiesel_vehicle.html>

#### Безопасность

Пожалуйста, прочитайте это целое право секции до конца.

Носите надлежащие защитные перчатки, передник, и средство для защиты глаз и не вдыхайте никаких паров. Метанол может вызвать слепоту и смерть, и Вы даже не должны пить его, он впитывается через кожу. Гидроокись натрия может вызвать серьезные ожоги и смерть. Вместе эти две химикалии формируют метоксид натрия methoxide. Это - чрезвычайно едкий химикат.

Они - опасные химикалии! Перчатки должны быть химическими с манжетами, которые можно натянуть на длинные рукава. Никаких шорт или сандалиям. Всегда имейте проточную воду. Рабочее пространство должно быть полностью проветрено. Никаких детей или домашних животных.

Органические респираторы патрона пара более или менее бесполезны против паров метанола. Профессиональный совет не должен использовать органические патроны пара для дольше чем максимум нескольких часов, или не использовать их вообще. Только снаб-пневматическая-система сделает (SCBA - Отдельный Дыхательный аппарат).

Лучший совет  не подвергайте себя воздействию паров метанола. Главная опасность состоит в том, когдаимеет низкую температуру кипения и чрезвычайно летуч. Не используйте "открытые" реакторы для биодизеля, оборудование <biodiesel_processor.html> должено быть изолировано от атмосферы, без вытекающих паров. Все контейнеры с метанолом должны храниться плотно закрытыми, чтобы предотвратить поглощение воды из воздуха.

Мы передаем метанол из его контейнера до метоксид смешивающего контейнера, перекачивая его, без их открытия. Это легко устроено, и обычный маленький насос делает это. Метоксид смешивается -Methoxide легкий путь <biodiesel_aleksnew.html>, безопасным образом. Смесь сначала разогревается, но контейнер  закрыт и никакой утечки паров нет. Когда смешивание произошло, метоксид вновь перекачивается в (закрытый) биодизельный процессор насосом - нет никакого соприкосновения с парами, и метоксид  добавляется медленно, что является оптимальным для процесса и также для безопасности. См.Добавление methoxide <biodiesel_processor5.html>.

Еще раз, создание биодизеля безопасно, если Вы осторожны и внимательны- ничто в жизни не безопасно, если Вы не осторожны и не внимательны! "Заметный" также средний не слишком острое реагирование, поскольку некоторые люди делают: "я хотел бы сделать biodiesel, но я испуган всеми теми ужасными ядами." Фактически они - достаточно общие домашние химикалии. Щелок продан в универсамах и скобяных лавках как уборщик дренажа, есть вероятно банка этого под корпусом в большинстве домашних хозяйств. Метанол - основное или только компонент в топливе барбекю или топливе фондю, проданном в универсамах и филиалах как "топливо печи" и используемый за обеденным столом. Это - также главный компонент в топливном использовании детей в их модельных аэро двигателях. Так получите это в перспективе: будьте осторожны с этими химикалиями - быть осторожным со ВСЕМИ химикалиями - но нет никакой потребности, которая будет испугана ими.

Для пожароопасности, см.Опасности <biodiesel_processor.html>

#### Больше о метаноле

Вопрос: насколько опасен метанол?

Факт: Метанол - ядовитый химикат, который может ослепить Вас или убить Вас, не пейте его, Вы можете впитать его через кожу и вдохнуть пары.

Вопрос: Сколько требуется, чтобы убить Вас?

Короткий ответ: Что - нибудь от пяти чайных ложек до больше чем половины пинты, но никто действительно не знает.

Факт: Человеческая восприимчивость к острым эффектам опьянения метанола является чрезвычайно переменной. Минимальная доза метанола, вызывающего постоянные визуальные дефекты неизвестна. Смертельная доза метанола для людей не известна наверняка. Минимальная смертельная доза метанола в отсутствии лечения находится между 0.3 и 1 г/кг.

Это означает, что надо взять по крайней мере 20 граммов метанола, чтобы убить человека среднего-размера, или 25 мл, пять полных чайных ложек. Или это, возможно, нуждается в больше чем трех разах так, 66 граммах, 17 полных чайных ложек, или возможно больше, и даже тогда это только убьет Вас, если Вы не можете достигнуть доктора в течение дня или два, и возможно это все еще не будет убивать Вас.

Но это определенно может убить Вас. Если Вы выпьете пять чайных ложек чистого метанола, то Вы будете нуждаться в лечении, даже если это не будет убивать Вас. Все же некотрые люди пережили дозы 10 раз больше - четверть литра, т.е. половина пинты - без любого постоянного вреда. Но другие не пережили и намного более низкие дозы. Получение быстрого медицинского обслуживания является критическим, хотя эффекты отравления могут не спешить развиваться.

Власти сообщают, что глотание до 1.3 граммов или 1.7 мл метанола или вдоха концентраций пара метанола ниже 200 ppm должно быть безопасным для большинства людей. Ни о каких серьезных эффектах не сообщили о людях подвергшихся воздействию паров метанола много больше чем 200 ppm.

Из 1 601 отравления метанола, о котором сообщают в США в 1987 показатель смертности был 0.375 %, или 1 в 267 случаях. Это, возможно, было только 1 в больше чем тысяче случаев, потому что о большинстве случаев не сообщали. Большинство случаев было вызвано ужасно пьющими людьми с больным рассудком, что является международной проблемой.

Беллетристика: "Метанол - ... очень активный химикат, против которого человеческое тело не имеет никаких средств защиты. Он легко поглощается через кожу и нет никакого средства устранения его из тела, таким образом уровни метанола в крови накапливаются."

Это - с британского вебсайта, пробующего продавать Прямое Растительное масло (SVO) без добавки растворителя, пугая людей с предполагаемыми опасностями биодизеля. См.SVO против аргументов биодизеля <biodiesel_svovsbd.html>

Факт: 30 литров фруктового сока будут вероятно содержать до 20 граммов метанола, около