Усилитель мощности на микросхеме TDA1514

Одной из самых удачных микросхем для построения усилителей низкой частоты средней мощности (50 ватт) и высоким качеством звуковоспроизведения является микросхема TDA1514. Широкий диапазон питающих напряжений, встроенная тепловая защита, отсутствие динамического возбуждения и бросков тока при включении-выключении, а также ее невысокая цена ставит ее в ряд наиболее предпочтительных микросхем для самостоятельного изготовления усилителей.

Основные электрические параметры: 
Отношение сигнал/шум не менее 82 dB при выходной мощности 50mW.
Тепловая защита и защита от короткого замыкания в нагрузке.
Скорость нарастания сигнала 10 V/µs.
Низкий уровень постоянной составляющей на выходе 2 mV.
Диапазон питающих напряжений ±7,5в - ±30в.
Частотный диапазон не менее 20Гц - 20кГц 
Выходная мощность и коэффициент гармоник при напряжении питания ±27,5 В. и сопротивлении нагрузки 8 Ом.
32(40) 0.003
40(50) 0.1
51(65) 10 
* В скобках указана мощность при ±24 В. и сопротивлении нагрузки 4 Ом.

Принципиальная электрическая схема и назначение деталей.
Сама конструкция собрана на двух идентичных микросхемах и представляет собой 2-х канальный (стерео) усилитель с выходной мощностью 100 Ватт (2х50W). Входной сигнал подается на фильтр нижних-высших частот, образованный R1(R9), C1(C11), R2(R9), C2(C12)и далее на 1-ю ножку микросхемы. Отказываться от этих цепочек фильтра не стоит, так как частоты ниже 20Гц и выше 30 кГц, в основном, это - сигналы-помехи и интермодуляционные частотные составляющие, могут существенно подпортить звуковую картину.
Коэффициент усиления каскада задается отношением резисторов R5(R13)/R3(R11) и для данной схемы равен 30.
Цепочка R6(R14), R7(R15), C4(C15) называется "вольтодобавкой" и служит для запитывания предоконечного каскада микросхемы повышенным напряжением. Это позволяет увеличить выходную мощность усилителя в целом на 10%-20%. По расхожему мнению, она несколько ухудшает динамические характеристики, поэтому для любителей эксперимента, из схемы вполне можно исключить цепочки R7(R15), C4(C15), а вместо R6(R14) поставить проволочные перемычки. Безо всякого вреда для микросхемы.
Конденсаторы С3(С6), С5(С13), С9, С10 необходимы для устранения индуктивной составляющей цепей питания и служат для устранения возбуждения усилителя на частотах выше звукового диапазона. Аналогичную роль выполняет и цепочка R8(R16), C8(C16).
Выходные обмотки трансформатора питания и выпрямительные диоды, не указанные на схеме, должны обеспечивать ток в 3А при переменном напряжении 18в - 22в. Очень удобно для этого применять трансформатор от старых телевизоров ТС180. Сетевая обмотка оставляется без изменений, а взамен других обмоток наматывается новая, проводом диаметром не менее 1 мм.

При правильном монтаже и исправных деталях, усилитель начинает работать сразу и в налаживании не нуждается. Нужно только проконтролировать, чтобы на выходах обоих каналов был нулевой потенциал. В противном случае придется искать ошибку в монтаже.

Александр Воробьев